Znak sprawy: 5/ZP/AT/2020

Zał. Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przetarg nieograniczony na

Dostawę, montaż i uruchomienie systemu nagłośnienia sali koncertowej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ I zestaw głośnikowy szerokopasmowy, pasywny, dwudrożny, w celu zapewniania wymaganych właściwości kierunkowych dla maksymalnego zakresu częstotliwości (minimum od 400 Hz) zestaw zbudowany z dwóch głośników niskotonowych o średnicy minimum 10” umieszczonych symetrycznie w układzie bipolarnym oraz minimum jednego przetwornika wysokotonowego o cewce minimum 3” i wylocie z drivera minimum 1,4”, dyspersja w płaszczyźnie pionowej 27˚ ± 5˚, dyspersja w płaszczyźnie poziomej 90˚ ± 5˚, maksymalny SPL nie mniejszy niż 138 dB (1 m /pole swobodne / szum różowy) przy zasilaniu z oferowanego wzmacniacza mocy, pasmo przenoszenia nie gorsze niż 60Hz- 18kHz (-10 dB), w celu zapewnienia możliwości dalszej rozbudowy systemu oferowane zestawy głośnikowe powinny umożliwiać połączenie do 4 szt. w grono głośnikowe (w konfiguracji pionowej oraz poziomej) połączonych przy pomocy fabrycznych, wbudowanych w obudowy akcesoriów montażowych zapewniających regulację kąta pomiędzy zestawami głośnikowymi. | 2 szt. |
| 2. | Zestaw głośnikowy niskotonowy nie mniej niż dwa przetworniki niskotonowe w tym jeden o średnicy nie mniejszej niż 18”, pasmo przenoszenia nie gorsze niż 37 Hz – 110 Hz (-10 dB), max SPL nie mniejszy niż 133 dB (1 m / pole swobodne) przy zasilaniu z oferowanych wzmacniaczy mocy, waga nie większa niż 65 kg, moc nie mniejsza niż 800W (RMS/AES), impedancja 8 ohm. | 2 szt. |
| 3. | Wzmacniacz mocy typ I czterokanałowy wzmacniacz mocy, wbudowany procesor DSP z fabrycznymi presetami dla wszystkich oferowanych zestawów głośnikowych, częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz, przetwarzanie A-C nie gorsze niż 24 Bit przetwarzanie C-A nie gorsze niż 24 Bit minimum 4 wejścia analogowe oraz wyjścia link, minimum 2 wejścia cyfrowe AES dwukanałowe oraz wyjścia link, kontrola i sterownie za pomocą sieci Ethernet moc maksymalna nie mniejsza niż 4 x 1600 W przy 4 Ω (CF=12 dB). | 1 szt. |
| 4. | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ II zestaw głośnikowy szerokopasmowy, pasywny dwudrożny, przetwornik niskotonowy nie mniejszy niż 6,5”, dyspersja w płaszczyźnie poziomej 100˚ ± 5˚, dyspersja w płaszczyźnie pionowej 55˚ ± 5˚, maksymalny SPL nie mniejszy niż 120 dB (1 m /pole swobodne ) przy zasilaniu z oferowanego wzmacniacza mocy, pasmo przenoszenia nie gorsze niż 85 Hz – 20 kHz (-10 dB), zestawy oferowane wraz z akcesoriami umożliwiającymi montaż na statywach głośnikowych. | 4 kpl. |
| 5. | Statyw głośnikowy | 4 szt. |
| 6. | Wzmacniacz mocy typ II czterokanałowy wzmacniacz mocy, wbudowany procesor DSP z fabrycznymi presetami dla wszystkich oferowanych zestawów głośnikowych, częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz, przetwarzanie A-C nie gorsze niż 24 Bit przetwarzanie C-A nie gorsze niż 24 Bit minimum 4 wejścia analogowe oraz wyjścia link, minimum 2 wejścia cyfrowe AES dwukanałowe oraz wyjścia link, kontrola i sterownie za pomocą sieci Ethernet, moc maksymalna nie mniejsza niż 4 x 700 W przy 4 Ω (CF=12 dB). | 1 szt. |
| 7. | Okablowanie Okablowanie umożliwiające montaż i podłączenie zestawów głośnikowych w Sali Koncertowej. Zestawy głośnikowe szerokopasmowe typ I oraz zestawy niskotonowe przeznaczone są do ustawienia na estradzie. Zestawy głośnikowe szerokopasmowe typ II przeznaczone są do ustawienia na statywach głośnikowych na balkonie. | 1 kpl. |
| 8. | Dostawa, uruchomienie, strojenie systemu nagłośnieniowego | 1 kpl. |
| 9. | Mikrofony pojemnościowe, instrumentalne Zestawy mikrofonów pojemnościowych, instrumentalnych na gęsiej szyi wraz z dedykowanymi uchwytami do instrumentów akustycznych. Każdy zestaw to 10 mikrofonów + uchwyty: 8 szt dla skrzypiec, 2 szt dla wiolonczeli, 2 szt dla fortepianu, 4 szt dla gitary, 2 szt dla saksofonu i trąbki, 2 szt dla kontrabasu, 2 szt uniwersalnych, 1 nakręcany na statyw. Charakterystyka mikrofonów: kardioidalna, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 20 Hz, górne nie mniejsze niż 20 kHz, szum własny nie większy niż 23 dB przy 1kHz, 1 Pa, stosunek sygnał/szum nie mniejszy niż 71 dB (a-ważone), max Spl nie mniejszy niż 142 dB. W komplecie waliza transportowa wraz z kablami i kompletem adapterów. | 3 zestawy |